1.c. melléklet a …/… . (… . … .) XI. ÖK rendelethez

## Építési övezetek és övezetek szabályozási határéRtékei

## BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK

## LAKÓTERÜLETEK

### Nagyvárosias lakóterületek építési övezetei

            - Ln-1-XI jelű

Nagyvárosias magas intenzitású, jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítésű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | párkánymagasság (pm) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Ln-1-XI-01 | 600 | 16 | Z | 50 | 65 | 12,5 | 16,0 | 3,50 | 3,00 | 0,50 | 0 | 0 | 25 |
| Ln-1-XI-I-01 | 1.500 | 25 | Z | 50 | 65 | 6,0 | 25,0 | 3,65 | 3,15 | 0,5 | 0 | 0 | 35 |

            - Ln-2-XI jelű

Nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterületek építési övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) párkánymagasság (pm) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Ln-2-XI-01 | 600 | 16 | Z | 50 | 65 | pm: 12,5 | pm: 16,0 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 0 | 0 | 35 |
| Ln-2-XI-02 | 600 | 16 | SZ | 30 | 30 | ém: 6,0 | ém: 15,0 | 1,50 | 1,00 | 0,5 | 0 | 0 | 50 |
| Ln-2-XI-03 | 600 | 18 | Z | 60 | 75 | pm: 12,5 | pm: 23,0 | 3,25 | 2,25 | 1,00 | 0 | 0 | 25 |
| Ln-2-XI-04 | 1000 | 18 | Z | 35 | 50 | pm: 4,5 | pm: 23,0 | 3,75 | 2,5 | 1,25 | 0 | 0 | 45 |
| Ln-2-XI-05 | 1000 | 25 | Z | 60 | 75 | pm: 13,0 | pm: 16,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 20 |
| Ln-2-XI-I-01 | 1500 | 25 | Z | 50 | 65 | ém: 6,0 | ém: 22,0 | 2,25 | 1,5 | 0,75 | 0 | 0 | 35 |
| *Ln-2-XI-U-01 | K | K | SZ | 50 | 65 | ém: 12,5 | ém: 18,0 | 3,50 | 3,25 | 0,25 | 0 | 0 | 35 |

*úszótelkes övezet, paraméterek az övezet területére (közterületekkel együtt lehet alkalmazni.

            - Ln-3-XI jelű

Nagyvárosias jellemzően szabadonálló beépítésű területek építési övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) párkánymagasság (pm) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Ln-3-XI-01 | 2000 | 35 | Z | 40 | 60 | pm: 16,0 | pm: 23,0 | 4,70 | 3,25 | 1,45 | 0 | 0 | 35 |
| Ln-3-XI-02 | 5000 | 45 | SZ | 35 | 35 | ém: 13,0 | ém: 20,0 | 3,25 | 2,25 | 1,00 | 0 | 0 | 36 |

            - Ln-T-XI jelű

Nagyvárosias telepszerű beépítésű területek építési övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  |  | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| *Ln-T-XI-U1-01 | K | K | K | 15 | 20 | 4,5 | 30,0 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0 | 0 | 50 |
| *Ln-T-XI-U1-02 | K | K | K | 20 | 25 | 4,5 | 30,0 | 2,20 | 1,65 | 0,55 | 0 | 0 | 45 |
| *Ln-T-XI-U1-03 | K | K | K | 20 | 25 | 4,5 | 30,0 | 2,30 | 1,75 | 0,55 | 0 | 0 | 45 |
| *Ln-T-XI-U1-04 | K | K | K | 25 | 30 | 4,5 | 30,0 | 2,95 | 2,20 | 0,75 | 0 | 0 | 45 |
| *Ln-T-XI-U2-01 | K | K | K | 30 | 35 | 4,5 | 16,5 | 2,40 | 1,80 | 0,60 | 0 | 0 | 40 |
| *Ln-T-XI-U2-02 | K | K | K | 20 | 25 | 4,5 | 16,5 | 1,65 | 1,20 | 0,45 | 0 | 0 | 45 |
| Ln-T-XI-GK-01 | K | K | K | 45 | 45 | 4,5 | 6,0 | 0,60 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ln-T-XI-GK-02 | 1500 | 20 | K | 80 | - | 4,5 | 6,0 | 0,80 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ln-T-XI-GK-03 | 1000 | 25 | SZ | 35 | 35 | 6,0 | 12,0 | 1,60 | 1,25 | 0,35 | 0 | 0 | 35 |
| Ln-T-XI-T-01 | 2000 | 18 | Z | 35 | 35 | 4,5 | 18,0 | 2,60 | 1,95 | 0,65 | 0 | 0 | 35 |
| Ln-T-XI-T-02 | 1000 | 20 | SZ | 35 | 35 | 4,5 | 16,0 | 2,35 | 1,75 | 0,60 | 0 | 0 | 35 |
| Ln-T-XI-I-01 | 3000 | 25 | SZ | 35 | 35 | 4,5 | 7,5 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Ln-T-XI-I-02 | 2500 | 25 | SZ | 45 | 45 | 6,0 | 20,0 | 2,25 | 1,75 | 0,50 | 0 | 0 | 35 |
| Ln-T-XI-I-03 | 5000 | 40 | SZ | 35 | 35 | 4,5 | 12,0 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Ln-T-XI-I-04 | 2000 | 25 | SZ | 35 | 40 | 6,0 | 18,0 | 1,50 | 1,25 | 0,25 | 0 | 0 | 40 |
| *Ln-T-XI-I-05 | 1500 | 18 | SZ | 40 | 40 | 4,5 | 7,5 | 0,80 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ln-T-XI-I-06 | 3000 | 25 | SZ | 35 | 35 | 4,5 | 8,5 | 0,60 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ln-T-XI-I-07 | 2500 | 25 | SZ | 45 | 45 | 6,0 | 20,0 | 2,15 | 1,65 | 0,50 | 0 | 0 | 35 |

*úszótelkes övezet, paraméterek az övezet területére (közterületekkel együtt lehet alkalmazni.

### Kisvárosias lakóterületek építési övezetei

            - Lk-1-XI jelű

Kisvárosias, jellemzően zártsorú beépítésű területek építési övezetek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Lk-1-XI-01 | 400 | 10 | Z | 50 | 60 | 6,0 | 10,5 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 0 | 0 | 35 |
| Lk-1-XI-02 | 400 | 10 | Z | 65 | 65 | 8,0 | 12,5 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 0 | 0 | 25 |
| Lk-1-XI-03 | 400 | 10 | Z | 40 | 50 | 6,0 | 10,5 | 2,10 | 1,40 | 0,70 | 0 | 0 | 30 |
| Lk-1-XI-04 | 400 | 10 | Z | 40 | 45 | 6,0 | 12,5 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 0 | 0 | 40 |
| Lk-1-XI-05 | 400 | 10 | Z | 40 | 50 | 6,0 | 10,15 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 0 | 0 | 25 |
| Lk-1-XI-06 | 600 | 14 | Z | 45 | 50 | 6,0 | 10,5 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 0 | 0 | 25 |
| Lk-1-XI-07 | 600 | 18 | SZ | 30 | 30 | 6,0 | 9,0 | 1,20 | 0,80 | 0,40 | 0 | 0 | 40 |
| *Lk-1-XI-U-01 | K | K | SZ | 35 | 40 | 6,0 | 12,5 | 2,15 | 1,45 | 0,7 | 0 | 0 | 35 |

*úszótelkes övezet, paraméterek az övezet területére (közterületekkel együtt lehet alkalmazni.

            - Lk-2-XI jelű

Kisvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű területek építési övezetek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Lk-2-XI-01 | 800 | 20 | SZ | 35 | 50 | 6,0 | 12,5 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 0 | 0 | 50 |
| Lk-2-XI-02 | 600 | 16 | SZ (I) | 40 | 65 | 6,0 | 10,5 | 1,25 | 0,75 | 0,50 | 0 | 0 | 45 |
| Lk-2-XI-03 | 600 | 16 | Z | 40 | 50 | 6,0 | 12,5 | 1,90 | 1,40 | 0,50 | 0 | 0 | 45 |
| Lk-2-XI-04 | 1000 | 18 | SZ | 25 | 35 | 3,0 | 7,5 | 1,00 | 0,65 | 0,35 | 0 | 0 | 55 |
| Lk-2-XI-05 | 1000 | 18 | O | 20 | 35 | - | 9,0 | 1,00 | 0,65 | 0,35 | 0 | 0 | 65 |
| Lk-2-XI-06 | 3500 | 25 | SZ | 30 | 45 | - | 12,5 | 1,75 | 1,25 | 0,5 | 0 | 0 | 45 |
| Lk-2-XI-07 | 1000 | 20 | SZ | 30 | 40 | 6,0 | 9,5 | 1,25 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | 50 |
| Lk-2-XI-08 | 2000 | 25 | SZ | 35 | 40 | 6,0 | 12,5 | 1,25 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | 50 |
| Lk-2-XI-09 | 400 | 12 | Z | 40 | 50 | 6,0 | 10,5 | 1,75 | 1,25 | 0,50 | 0 | 0 | 55 |
| Lk-2-XI-I-01 | 3000 | K | SZ | 30 | 50 | 6,0 | 9,0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0 | 0 | 45 |

## VEGYES TERÜLETEK

### Településközponti területek építési övezetei

            - Vt-M-XI jelű

Mellékközpont területek építési övezetek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Vt-M-XI-01 | 1000 | 35 | Z | 60 | 75 | 13,0 | 16,0 | 4,50 | 3,15 | 1,35 | 0 | 0 | 25 |
| Vt-M-XI-02 | 1500 | 35 | Z | 50 | 65 | 13,0 | 25,0 | 5,00 | 3,50 | 1,50 | 0 | 0 | 30 |
| Vt-M-XI-03 | 1500 | 35 | Z | 40 | 100 | 13,0 | 16,0 | 4,00 | 2,75 | 1,25 | 0 | 0 | 15 |
| Vt-M-XI-04 | 2000 | 35 | Z | 50 | 90 | 13,0 | 30,0 | 4,00 | 2,75 | 1,25 | - | - | 20 |
| Vt-M-XI-05 | 2000 | 35 | Z | 50 | 90 | 13,0 | 45,0 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | - | - | 20 |
| Vt-M-XI-06 | 3000 | 35 | Z | 80 | 80 | 13,0 | 25,0 | 4,55 | 3,15 | 1,50 | 0 | 0 | 20 |
| Vt-M-XI-07 | 6000 | 35 | Z | 80 | 80 | 13,0 | 30,0 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | - | - | 22,5 |
| Vt-M-XI-08 | 6000 | 35 | Z | 100 | 100 | 13,0 | 30,0 | 6,50 | 4,50 | 2,00 | - | - | 17,5 |
| Vt-M-XI-09 | 10000 | 35 | Z | 50 | 90 | 13,0 | 30,0 | 4,25 | 2,75 | 1,5 | 0 | 0 | 10 |

            - Vi-1-XI jelű

Intézményi, jellemzően zártsorú beépítésű területek építési övezetek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület |  | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m)2 | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Vi-1-XI-01 | 1500 | 25 | Z | 60 | 60 | 12,0 | 30,0 | 4,45 | 3,00 | 1,45 | 0 | 0 | 20 |
| Vi-1-XI-02 | 1500 | 25 | Z | 60 | 60 | 12,0 | 25,0 | 4,10 | 2,85 | 1,25 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-1-XI-03 | 1500 | 25 | Z | 50 | 65 | 12,0 | 25,0 | 3,25 | 2,25 | 1,00 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-1-XI-04 | 2000 | 30 | Z | 50 | 65 | 12,0 | 25,0 | 4,25 | 3,00 | 1,25 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-1-XI-05 | 3000 | 30 | Z | 50 | 65 | 10,0 | 15,0 | 3,65 | 2,50 | 1,15 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-1-XI-06 | 600 | 15 | Z | 50 | 75 | 6,0 | 15,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 20 |
| Vi-1-XI-07 | 1500 | 25 | Z | 50 | 65 | 10,0 | 23,0 | 4,25 | 3,00 | 1,25 | 0 | 0 | 30 |
| Vi-1-XI-08 | 3000 | 30 | Z | 80 | 80 | 12,0 | 30,0 | 5,70 | 3,50 | 2,20 | 0 | 0 | 10 |
| Vi-1-XI-09 | 1500 | 30 | Z | 80 | 80 | 12,0 | 30,0 | 4,25 | 3,00 | 1,25 | 0 | 0 | 12,5 |
| Vi-1-XI-10 | 1500 | 25 | Z | 60 | 75 | 12,0 | 25,0 | 4,75 | 3,35 | 1,40 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-1-XI-11 | 3000 | 30 | Z | 50 | 65 | - | 9,0 | 3,65 | 2,50 | 1,15 | 0 | 0 | 25 |

            - Vi-2-XI jelű

Intézményi, jellemzően szabadonálló beépítésű területek építési övezetek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Vi-2-XI-01 | 1000 | 20 | SZ | 35 | 50 | - | 8,0 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 0 | 0 | 40 |
| Vi-2-XI-02 | 1000 | 25 | SZ | 40 | 60 | 10,0 | 14,0 | 2,25 | 1,60 | 0,65 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-03 | 1000 | 25 | Z | 40 | 65 | 10,0 | 16,5 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 30 |
| Vi-2-XI-04 | 1000 | 18 | SZ | 50 | 65 | 10,0 | 20,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 30 |
| Vi-2-XI-05 | 1500 | 25 | Z | 50 | 65 | 10,0 | 20,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 30 |
| Vi-2-XI-06 | 1500 | 25 | SZ | 35 | 35 | 6,0 | 15,0 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-07 | 1500 | 25 | Z | 40 | 65 | 9,0 | 21,0 | 2,50 | 1,75 | 0,75 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-08 | 3000 | 25 | SZ | 50 | 50 | 12,5 | 21,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 40 |
| Vi-2-XI-09 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 60 | 6,0 | 10,0 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-10 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 65 | 6,0 | 23,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 28,5 |
| Vi-2-XI-11 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 65 | 13,0 | 22,0 | 3,50 | 2,50 | 1,00 | 0 | 0 | 30 |
| Vi-2-XI-12 | 1500 | 20 | Z | 50 | 65 | 6,0 | 25,0 | 3,75 | 2,75 | 1,00 | 0 | 0 | 32 |
| Vi-2-XI-13 | 1500 | 25 | Z | 45 | 70 | 13,0 | 28,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 30 |
| Vi-2-XI-14 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 50 | 6,0 | 20,0 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 0 | 0 | 27 |
| Vi-2-XI-15 | 1500 | 25 | Z | 50 | 50 | 12,0 | 25,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 32 |
| Vi-2-XI-16 | 1500 | 25 | Z | 50 | 65 | 12,0 | 25,0 | 3,75 | 2,75 | 1,00 | 0 | 0 | 26 |
| Vi-2-XI-17 | 1500 | 25 | Z | 50 | 65 | 6,0 | 25,0 | 4,00 | 2,75 | 1,25 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-18 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 65 | 6,0 | 23,0 | 4,00 | 2,75 | 1,25 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-19 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 50 | 12,0 | 24,0 | 3,75 | 2,50 | 1,25 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-20 | 3000 | 30 | SZ | 50 | 55 | 6,0 | 12,0 | 2,75 | 1,75 | 1,00 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-21 | 3000 | 30 | SZ | 50 | 50 | 12,0 | 24,0 | 2,05 | 1,55 | 0,50 | 0 | 0 | 30 |
| Vi-2-XI-22 | 3000 | 30 | SZ | 50 | 50 | 12,0 | 25,0 | 4,40 | 3,15 | 1,25 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-23 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 65 | 12,0 | 24,0 | 4,75 | 3,35 | 1,40 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-24 | 3000 | 25 | Z | 45 | 60 | 9,0 | 21,0 | 2,50 | 1,75 | 0,75 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-25 | 3000 | 30 | SZ | 65 | 65 | 7,5 | 25,0 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-26 | 3000 | 30 | SZ | 50 | 50 | 12,0 | 20,0 | 3,50 | 2,50 | 1,00 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-27 | 35000 | X | SZ | 45 | 55 | 6,0 | 19,0 | 1,50 | 1,25 | 0,25 | 0 | 0 | 25 |
| Vi-2-XI-28 | 1500 | 25 | Z | 50 | 65 | 6,0 | 22,0 | 4,00 | 3,00 | 1,00 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-29 | 5000 | 30 | SZ | 50 | 55 | 6,0 | 23,0 | 5,4 | 4,4 | 1,00 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-L-01 | 400 | 10 | Z | 50 | 60 | 6,0 | 10,5 | 2,25 | 1,50 | 0,75 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-2-XI-SP-01 | 10000 | 50 | SZ | 40 | 40 | X | 12,0 | 1,50 | 1,25 | 0,25 | 0 | 0 | 35 |

            - Vi-3-XI jelű

Intézményi, a helyi lakosság ellátását szolgáló területek építési övezetek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Vi-3-XI-01 | 1500 | 25 | SZ | 35 | 65 | 6,0 | 15,0 | 2,40 | 1,8 | 0,6 | 0 | 0 | 35 |
| Vi-3-XI-02 | 1500 | 25 | SZ | 35 | 55 | 3,0 | 20,0 | 1,85 | 1,5 | 0,35 | 0 | 0 | 45 |
| Vi-3-XI-03 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 65 | 6,0 | 23,0 | 2,15 | 1,65 | 0,5 | 0 | 0 | 35 |

## GAZDASÁGI TERÜLETEK

### Kereskedelmi, szolgáltató területek építési övezetei

            - Gksz-2-XI jelű

Gazdasági, jellemzően raktározásra és termelésre szolgáló területek építési övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  |  | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Gksz-2-XI-01 | 3000 | 30 | SZ | 45 | 55 | 6,0 | 22,0 | 2,40 | 2,40 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gksz-2-XI-02 | 600 | 12 | Z | 40 | 40 | 4,5 | 7,5 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Gksz-2-XI-03 | 3000 | 25 | Z | 50 | 65 | 7,5 | 18,0 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Gksz-2-XI-04 | 1500 | 25 | SZ | 50 | 70 | 6,0 | 22,0 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Gksz-2-XI-05 | 3000 | 30 | SZ | 50 | 50 | 12,0 | 20,0 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 20 |

### Energiatermelési területek építési övezetei

            - Gip-E-XI jelű

Energiaellátást szolgáló ipari építmények elhelyezésére szolgáló területek építési övezetei szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Gip-E-XI-01 | 5000 | 40 | Z | 45 | 45 | 9,0 | 22,0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 25 |

## KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

### Egészségügyi területek építési övezetei

            - K-Eü-XI jelű

Egészségügyi területek (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő) építési övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| K-Eü-XI-01 | 8000 | 30 | SZ | 35 | 50 | 6,0 | 20,0 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 0 | 0 | 40 |

### Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló területek építési övezetei

            - K-Közl-XI jelű

Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló területek építési övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| K-Közl-XI-01 | 10000 | 75 | Z | 75* | 100* | X | 30,0 | 5,00 | 2,00 + 2,00** | 1,00 | - | - | 10* |
| K-Közl-XI-02 | 14000 | 30 | Z | 45* | 55* | 6,0 | 19,0 | 1,50 | 1,50 | 0 | 0 | 0 | 10* |
| K-Közl-XI-03 | 50000 | 100 | Z | 20 | 20 | - | 20,0 | 2,25 | 2,00 + 0,25** | 0 | 0 | 0 | 10* |
| K-Közl-XI-04 | 6000 | - | Z | 80* | - | - | 25,0 | 5,50 | 2,25 + 2,25** | 1,00 | 0 | 0 | 15* |

*… számú OTÉK-tól való eltérési engedély alapján

**többszintes területhasználat esetén a közlekedési funkció felett igénybe vehető szintterület mértéke

## BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

## KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK

### Vasúti közlekedési területek övezetei

            - KÖk-XI jelű

Vasúti közlekedési területek övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| KÖk-XI | - | - | - | 2 | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |

## ZÖLDTERÜLETEK

### Közpark területek övezetei

            - Zkp-XI-Kp jelű

Közpark területek övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Zkp-XI-Kp -01 | - | - | SZ | 3% | - | - | 7,5 | - | - | - | 0 | 0 | 75 |

### Közkert területek övezetei

            - Zkp-XI-Kk és Zkk-XI jelű

Közkertek területek övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Zkp-XI-Kk-01 | - | - | SZ | 3% | - | - | 4,5 | - | - | - | 0 | 0 | 70 |
| ZKk-XI-01 | - | - | SZ | 3% | - | - | 4,5 | - | - | - | 0 | 0 | 70 |

## ERDŐTERÜLETEK

### Közjóléti erdőterületek övezetei

            - Ek-XI jelű

Közjóléti erdőterületek övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Ek-XI-01 | 3000 | 50 | SZ | 5 | 0 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | 90 |

## KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

### Fásított köztér és sétány területek övezetei

            - Kb-Kt-XI jelű

Fásított köztér és sétány területek övezeteinek szabályozási határértékei:

| Építési övezet jele | Kialakítható legkisebb telekterület | Legkisebb kialakítható telekszélesség | Beépítési mód | Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | Beépítési magasság |  | Zöldfelület megengedett legkisebb mértéke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | épületmagasság (ém) | Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke |  |
|  |  |  |  | terepszint felett | terepszint alatt | legkisebb | legnagyobb | összesen(szm) | 30 méter magasságig | magasház, toronyház létesítésénél 30 méter magasság feletti többletérték |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | szmá | szmp | szmá+ | szmp+ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték | általános rendeltetés | parkoló rendeltetés - többletérték |  |
|  | (m2) | (m) |  | (%) | (%) | (m) | (m) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (m2/m2) | (%) |
| Kb-Kt-XI-01 | - | - | SZ | 2 | - | - | 4,5 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 30 |

### 2. MELLÉKLET: Az alkalmazott építési övezetek jeleinek ismertetése

A Kerületi Építési Szabályzatban és Szabályozási Terven az építési övezeteket az alábbi minta alapján kell értelmezni:

Ln-T-XI-I-01

3000-SZ-35-35-ém:4,5-7,5-0,5-40

| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ln-T | - | XI | - | I | - | 01 |

1. „Ln-T”: a Fővárosi Településszerkezeti Tervben meghatározott területfelhasználási módok sajátos építési használat szerinti jelei. (pl.: Vi-2, Gksz-2…stb.)

2. „XI”: a Kerület száma, a Fővároson belüli elhelyezkedése.

3. „I”: a területfelhasználási egységen belüli egyedi övezet (csak abban az esetben, ha van ilyen).

4. „01”: az eltérő építési övezetek, övezetek sorszáma.

A szabályozási tervlap informatívabbá tétele érdekében az építési övezetekre vonatkozó legfontosabb meghatározott paraméterek is feltüntetésre kerülnek, kiegészítve az övezeti jelet, de tájékoztató elemként:

| 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3000 | - | SZ | - | 35 | - | 35 | - | ém | : | 4,5 | - | 7,5 | - | 0,5 | - | 40 |

5. „3000”: az építési övezetben, övezetben legkisebb kialakítható telekterület m2-ben.

6. „SZ”: az építési övezet, övezet beépítési módja. A beépítési mód a telek épületek elhelyezésére szolgáló része és a telek viszonya. (pl.: Z-zártsorú, SZ-szabadonálló, O-oldalhatáron álló, V-vegyes)

7. „35”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb terepszint feletti beépítettség értéke (beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhezviszonyított arányaszázalékbankifejezve.

8. „35”: az építési övezetben, övezetben megengedett legnagyobb terepszint alatti beépítettség értéke (beépítési %). A beépítési % az építmények bruttó alapterületének a telek területéhezviszonyított arányaszázalékbankifejezve.

9. „ém”: az adott építési övezetben szabályozott beépítési magasság kategóriájának meghatározása. (ém: épületmagasság, hm: homlokzatmagasság, pm: párkánymagasság)

10. „4,5”: az építési övezetben, övezetbenmegengedett legkisebb beépítési magasság méterben.

11. „7,5”: az építési övezetben, övezetbenmegengedett legnagyobb beépítési magasság méterben.

12. „0,5”: az építési övezetben meghatározott szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke

13. „40”: az építési övezetben, övezet meghatározott a telek méretéhez viszonyított kialakítandó legkisebb zöldfelület mértéke százalékban kifejezve.

Ahol az építési övezetben meghatározott paraméterek közül valamelyik érték nem kerül szabályozásra, ott az adott szakaszon „-”-vel kell jelölni annak hiányát, s ebben az esetben a többi vonatkozó jogszabály betartása szükséges. Abban az esetben ha az adott helyen „0” szerepel, ott az adott paraméter nem vehető igénybe, az értéke nulla.

### 3. MELLÉKLET

### A parkolás helyi rendjének szabályozásával összefüggő mellékletek:

### 3.a. melléklet: Parkolási zónák - térkép

### 3.b. melléklet: Parkolási zónák területi hatálya

### 3.c. melléklet: Parkolási előírások a BELSŐ ZÓNA területén

### 3.d. melléklet: Parkolási előírások a HEGYVIDÉKI ZÓNA területén

### 3.e. melléklet: Parkolási előírások az ÁTMENETI ZÓNA területén

3.a. melléklet: Parkolási zónák - térkép

- BELSŐ ZÓNA

- BZ-1 Kerület központ

- BZ-2 Belső városrész

- BZ-3 Gellért hegy

- BZ-4 Egyetemváros

- HEGYVIDÉKI ZÓNA

- HZ-1 Gazdagréti lakótelep

- HZ-2 Hegyvidék

- HZ-3 Hegyvidék széle

- HZ-4 Egyéb területek

- ÁTMENETI ZÓNA

- AZ-1 Lakótelepek

- AZ-2 Kertes kisváros

- AZ-3 Déli kertváros

- AZ-4 Egyéb területek

- AZ-5, AZ-6 Kelenföld városközpont (I. ütem); Kelenföldi pályaudvar imcs. (metrókijáratok környezete)

- ELŐVÁROSI ZÓNA– tervezett Albertfalvai híd vonalától délre

3.b. melléklet: Parkolási zónák területi hatálya

| BELSŐ ZÓNA |
| --- |
| BZ-2 | Bartók Béla út –Rimaszombati utca – Budaörsi út – Hamzsabégi út |
| HEGYVIDÉKI ZÓNA |
| HZ-2 | Balatoni út –Dobogó út – M1-M7 közös szakasza |
| HZ-4 | M1-M7 közös szakasza – Dobogó út – Balatoni út – Egér út – Kőérberki út |
| ÁTMENETI ZÓNA |
| AZ-1 | Galambóc utca – Szerémi út – Hengermalom út – Nándorfejérvári út – Barázda utca – Fehérvári út – Andor utca – Rátz László utca – Leningen út – Bikszádi utca – Hadak útja – Borszéki út – Etele út – Etele tér – Vasút utca – Bartók Béla út – Somogyi út – Fraknó utca – Tétényi út – Bártfai utca – Fejér Lipót utca – Kocsis utca – Mohai utca – Mérnök utca – Petzvál József utca – Etele út – Fehérvári út |
| AZ-1 | Balatoni út – Mikes Kelemen utca – Péterhegyi út – Boldizsár utca |
| AZ-2 | Bartók Béla út – Hamzsabégi út – Fehérvári út – Etele út – Petzvál József utca – Mérnök utca – Mohai út – Kocsis utca Fejér Lipót utca – Bártfai utca – Tétényi út – Fraknó utca Somogyi út |
| AZ-2 | Bikszádi utca – Leningen utca – Rátz László utca – Andor utca – Pajkos utca – Hadak útja |
| AZ-3 | Balatoni út – Létra utca – Mikes Kelemen utca – Péterhegyi út – Egér út |
| AZ-4 | Dombóvári út – Fehérvári út – Galambóc utca –Szerémi út – Hengermalom utca – Nándorfejérvári út – Barázda utca – Fehérvári út – Galvani út – kerülethatár – Hengermalom utca – 4045/6 hrsz. telek nyugati határa – 4045/9 hrsz. telek déli határa – Budafoki út |
| AZ-4 | Bartók Béla út – Vasút utca – Etele tér – Etele út – Borszéki út – Hadak útja – Pajkos utca – Andor utca – Egér út – Péterhegyi út – Boldizsár utca – Balatoni út – Rimaszombati út |
| AZ-5 AZ-6 | Kelenföld Városközpont I. ütem Kelenföldi pályaudvar intermodáslis csomópont környezete |
| ELŐVÁROSI ZÓNA |
| - | Tervezett Albertfalvai híd vonala - kerülethatár |

3.c. melléklet: Parkolási előírások a BELSŐ ZÓNA területén

1 db személygépjármű elhelyezését kell biztosítani:

|  | Ssz. | Funkció - rendeltetés | BZ-1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | BELSŐ VÁROSRÉSZ |
|  |  |  | (x) | (y) |
| Lakás | 1 A1 | Minden lakás önálló rendeltetési (x) egysége utána | 1 | - |
|  | 1 A2 | Legfeljebb 2 db lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés, funkcióváltás esetén az újonnan létrejövő önálló rendeltetési (x) egysége után | 1 | - |
|  | 1 A3 | Több mint 2 db lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés, funkcióváltás esetén az újonnan létrejövő önálló rendeltetési (x) egysége után | 1 | - |
|  | 1 B | Minden üdülő önálló rendeltetési (x) egysége utána | 1 | - |
| Kereskedelem, szolgáltatás | 2 A1 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterületig új építés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 10 | 20 |
|  | 2 A2 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterület felett új építés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 10 | 20 |
|  | 2 B1 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterületig funkcióváltás, bővítés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 20 | 40 |
|  | 2 B2 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterület felett funkcióváltás, bővítés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 12,5 | 25 |
| Szálláshely | 3 A1 | Szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden (x) vendégszoba után új építés esetén | 2 | - |
|  | 3 A2 | Szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden (x) vendégszoba után funkcióváltás, bővítés esetén | 2 | - |
| Vendéglátás | 4 A1 | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (x) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) új építés esetén | 10 | - |
|  | 4 A2 | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (x) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) funkcióváltás, bővítés esetén | 10 | - |
| Oktatás | 5 | Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (x) m2-e után | 40 | - |
|  | 6 | Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után | 40 | - |
|  | 7. | Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz, mozi stb.) minden megkezdett (x) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 10 | 100 |
|  | 8 | Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (x) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett (y) férőhelye után | 10 | 30 |
|  | 9 | Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után, | 20 | - |
|  | 10 | Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett (x) betegágya után | 8 | - |
|  | 11 | Ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett (x) m2-e után | - | - |
|  | 12 | Raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett (x) m2-e után | 1500 | - |
|  | 13 | Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után | 40 | - |
|  | 14 | Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) minden megkezdett (x) m2-e után | 1000 | - |
|  | 15 | Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden (x) férőhely után | 20 | - |
|  | 16 | Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után. | 40 | - |

3.d. melléklet: Parkolási előírások a HEGYVIDÉKI ZÓNA területén

1 db személygépjármű elhelyezését kell biztosítani:

|  | Ssz. | Funkció - rendeltetés | HZ-2 | HZ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | HEGYVIDÉK | EGYÉB TERÜLETEK |
|  |  |  | (x) | (y) | (x) | (y) |
| Lakás | 1 A1 | Minden lakás önálló rendeltetési (x) egysége utána | 1 | - | 1 | - |
|  | 1 A2 | Legfeljebb 2 db lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés, funkcióváltás esetén az újonnan létrejövő önálló rendeltetési (x) egysége után | 1 | - | 1 | - |
|  | 1 A3 | Több mint 2 db lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés, funkcióváltás esetén az újonnan létrejövő önálló rendeltetési (x) egysége után | 1 | - | 1 | - |
|  | 1 B | Minden üdülő önálló rendeltetési (x) egysége utána | 1 | - | 1 | - |
| Kereskedelem, szolgáltatás | 2 A1 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterületig új építés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 10 | 20 | 10 | 20 |
|  | 2 A2 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterület felett új építés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 10 | 20 | 10 | 20 |
|  | 2 B1 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterületig funkcióváltás, bővítés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 20 | 40 | 20 | 40 |
|  | 2 B2 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterület felett funkcióváltás, bővítés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 13,5 | 26,5 | 13,5 | 26,5 |
| Szálláshely | 3 A1 | Szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden (x) vendégszoba után új építés esetén | 1 | - | 1 | - |
|  | 3 A2 | Szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden (x) vendégszoba után funkcióváltás, bővítés esetén | 1 | - | 1 | - |
| Vendéglátás | 4 A1 | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (x) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) új építés esetén | 5 | - | 5 | - |
|  | 4 A2 | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (x) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) funkcióváltás, bővítés esetén | 10 | - | 10 | - |
| Oktatás | 5 | Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (x) m2-e után | 40 | - | 40 | - |
|  | 6 | Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után | 40 | - | 40 | - |
|  | 7. | Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz, mozi stb.) minden megkezdett (x) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 5 | 50 | 5 | 50 |
|  | 8 | Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (x) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett (y) férőhelye után | 5 | 15 | 5 | 15 |
|  | 9 | Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után, | 20 | - | 20 | - |
|  | 10 | Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett (x) betegágya után | 8 | - | 8 | - |
|  | 11 | Ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett (x) m2-e után | - | - | - | - |
|  | 12 | Raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett (x) m2-e után | 1500 | - | 1500 | - |
|  | 13 | Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után | 40 | - | 40 | - |
|  | 14 | Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) minden megkezdett (x) m2-e után | 500 | - | 500 | - |
|  | 15 | Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden (x) férőhely után | 20 | - | 20 | - |
|  | 16 | Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után. | 40 | - | 40 | - |

3.e. melléklet: Parkolási előírások az ÁTMENETI ZÓNA területén

1 db személygépjármű elhelyezését kell biztosítani:

|  | Ssz. | Funkció - rendeltetés | AZ-1 | AZ-2 | AZ-3 | AZ-4 | AZ-5 | AZ-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LAKÓTELEPEK | KERTES KISVÁROS | DÉLI KERTVÁROS | EGYÉB TERÜLETEK | KELENFÖLD VÁROSKÖZPONT (I. ütem) KELENFÖLDI PÁLYAUDVAR IMCS. |
|  |  |  | (x) | (y) | (x) | (y) | (x) | (y) | (x) | (y) | (x) | (y) | (x) | (y) |
| Lakás | 1 A1 | Minden lakás önálló rendeltetési (x) egysége utána | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 1 A2 | Legfeljebb 2 db lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés, funkcióváltás esetén az újonnan létrejövő önálló rendeltetési (x) egysége után | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 1 A3 | Több mint 2 db lakás emeletráépítés, tetőtér-beépítés, funkcióváltás esetén az újonnan létrejövő önálló rendeltetési (x) egysége után | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 1 B | Minden üdülő önálló rendeltetési (x) egysége utána | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Kereskedelem, szolgáltatás | 2 A1 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterületig új építés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 |
|  | 2 A2 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterület felett új építés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 80 |
|  | 2 B1 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterületig funkcióváltás, bővítés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 80 |
|  | 2 B2 | Összesen 1000 m2 bruttó szintterület felett funkcióváltás, bővítés esetén kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett (x) m2, e fölött minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 80 |
| Szálláshely | 3 A1 | Szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden (x) vendégszoba után új építés esetén | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 3 A2 | Szállás jellegű - kivéve hajléktalanszálló és idősek otthona, diákszálló, diákotthon - önálló rendeltetési egység minden (x) vendégszoba után funkcióváltás, bővítés esetén | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Vendéglátás | 4 A1 | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (x) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) új építés esetén | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
|  | 4 A2 | Vendéglátó önálló rendeltetési egység fogyasztóterületének minden megkezdett (x) m2 alapterülete után (beleértve terasz, kerthelyiség területét is) funkcióváltás, bővítés esetén | 6,5 | - | 6,5 | - | 6,5 | - | 6,5 | - | 6,5 | - | 6,5 | - |
| Oktatás | 5 | Bölcsőde, alap- és középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett (x) m2-e után | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
|  | 6 | Felsőfokú nevelési, oktatási és kutatási önálló rendeltetési egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
|  | 7. | Kulturális és közösségi szórakoztató önálló rendeltetési egység (színház, bábszínház, filmszínház, operaház, koncert-, hangversenyterem, művelődési központ, disco, vigadó, kaszinó, variete, cirkusz, mozi stb.) minden megkezdett (x) férőhelye után, valamint ahol a férőhely száma nem állapítható meg (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségek minden megkezdett (y) m2 nettó alapterülete után | 6,5 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 65 | 6,5 | 65 |
|  | 8 | Sportolás, strandolás célját szolgáló önálló rendeltetési egységek minden (x) férőhelye után, lelátóval rendelkező, fedetlen vagy részben fedett sportlétesítmény minden megkezdett (y) férőhelye után | 6,5 | 20 | 6,5 | 20 | 6,5 | 20 | 6,5 | 20 | 6,5 | 20 | 6,5 | 20 |
|  | 9 | Igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után, | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
|  | 10 | Fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett (x) betegágya után | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
|  | 11 | Ipari (üzemi) önálló rendeltetési egység gyártó, szerelő helyiségeinek minden megkezdett (x) m2-e után | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - | 200 | - |
|  | 12 | Raktározási önálló rendeltetési egység raktárhelyiségeinek minden megkezdett (x) m2-e után | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | - | 1500 | - |
|  | 13 | Iroda, és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |
|  | 14 | Jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, temető stb.) minden megkezdett (x) m2-e után | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | - |
|  | 15 | Kollégium, diákotthon, diákszálló, idősek otthona esetében minden (x) férőhely után | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |
|  | 16 | Hajléktalanszálló, szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló irodai helyiségeinek minden megkezdett (x) m2 nettó alapterülete után. | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - |